The RS232 Protocols for remote control of receiver SRT 54XX

- Physical layer	: RS232C

- Data link layer

  - Baud rate	: 115200

  - Data		: 8 bit

  - Parity	: none

  - Stop		: 1 bit

  - Flow control	: none

- Transport layer

  - Request Protocol (A5 07 00 30 08 7F 02 XX 00 YY)

    - Fixed Header (7 Bytes) + Key code (1 Byte) + Reserved (1 Byte) + Checksum (1 Byte)

    - HEX : A5 07 00 30 08 7F 02 XX 00 YY

    - XX : Hex-value keycode, refer to below KEYCODE

    - YY : Hex-value checksum, YY = (0xXX - 0x09) & 0xFF

  - Ack Protocol (A5 04 00 CF 49 7F D5)

    - Fixed Data ( 7 Bytes)

    - HEX : A5 04 00 CF 49 7F D5

- KEYCODE

| KEY NAME | CODE | KEY NAME | CODE |
| --- | --- | --- | --- |
| POWER | 0X00 | STAND-BY | 0X60 |
| TV/RADIO | 0X41 | KEY_0 | 0X1B |
| MUTE | 0X40 | KEY_1 | 0X15 |
| TEXT | 0X03 | KEY_2 | 0X16 |
| SUBTITLE | 0X42 | KEY_3 | 0X17 |
| AUDIO | 0X04 | KEY_4 | 0X54 |
| MOSAIC | 0X05 | KEY_5 | 0X55 |
| SLEEP | 0X06 | KEY_6 | 0X56 |
| FREEZE | 0X07 | KEY_7 | 0X57 |
| ZOOM | 0X44 | KEY_8 | 0X18 |
| GUIDE | 0X45 | KEY_9 | 0X19 |
| INFO | 0X46 | RED | 0X51 |
| RECALL | 0X47 | GREEN | 0X52 |
| GROUP | 0X08 | YELLOW | 0X53 |
| MANU | 0X09 | BLUE | 0X14 |
| EXIT | 0X0A | V.FORMAT | 0X1A |
| UP | 0X4B | WIDE | 0X58 |
| DOWN | 0X0C | FILELIST | 0X4C |
| LEFT | 0X0F | PLAY | 0X4D |
| RIGHT | 0X0E | REC | 0X13 |
| OK | 0X0D | PAUSE | 0X10 |
| PG + | 0X49 | SLOW | 0X50 |
| PG - | 0X4A | STOP | 0X4E |
| VOL + | 0X0B | REW | 0X4F |
| VOL - | 0X48 | FWD | 0X11 |
|  |  | ADVANCE | 0X12 |